被害想定作成例(基本)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 建物構造の被害を一部確認。柱：１階ピロティの柱にひびが入り小被害あり。床：現状使用を継続する上での問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を○○分以内に下す。 |
|  | 2 | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し、建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
|  | 3 | １階ロビー天井が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | エレベーター最寄階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件計４名発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 5 | １・２階間のエスカレーターが停止する。この時間の利用者はいなかったため負傷者無し。 | 転倒による負傷者を出さない。 |
|  | 6 | 空調・換気設備の配管が折損する。停電も重なり使用不能になる。 | 冬場のためエアコンの復旧を出来るだけ早く行う。ストーブの準備をする。 |
|  | 7 | ボイラー燃料が移動し、停止する。一部重油燃料の漏洩はあったが、着火源はなく火災には至らなかった。 | 二次災害（火災）の発生防止。 |
| ３．避難施設等被害 | 8 | 従業員が階段室や非常口に殺到し、避難が円滑に進まない。 | 将棋倒しによる負傷者を出さない。 |
| ４．消防用設備等 | ９ | スプリンクラーヘッドの損傷により不時散水する。 | 漏水被害を拡大させない。 |
| ５．収容物等被害 | 10 | 書棚が転倒し室内が散乱する。 | 転倒・落下物による負傷者を出さない。 |
| ６．ライフライン等被害 | 11 | 交通網が寸断され、大量の帰宅困難者が発生。 | 飲料水・食料の確保、性格環境を維持する。 |
| ７．火災等の発生 | 12 | 駐車場の床に漏えいした少量のガソリンに着火した。 | 延焼拡大させない。 |
| ８．人的被害 | 13 | あわてて屋外に出た従業員が落下物で負傷した。 | 負傷者の応急手当てを行う。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（基本例）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 | 耐震診断、耐震補強工事を行う。 |
|  | 2 | 従業員や外部者を建物周囲へ近づけない。 | 立入り禁止措置範囲の事前把握。庇の設置検討。 |
|  | 3 | 従業員を近づけない。破損ガラスの片付け清掃。 | 天井・器具・機器の固定、振止め取付。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | 非常用インターホンにより負傷有無の確認と状況説明を行う。消防隊・エレベータ会社への連絡。 | エレベータ会社と復旧・救出フローの確認。（誰がどのように行うか） |
|  | 5 | 使用禁止の処置を行う。「停止」表示を行う。 | エスカレーター会社と非常時の運用ルールを事前に確認。 |
|  | 6 | 配管工の手配と修理を行う。 | 設計・施工業者に配管の耐震性を確認。 |
|  | 7 | 燃料の回収作業を行う。 | 可燃物や不要物を納置しない。防火区画の機能確認。 |
| ３．避難施設等被害 | 8 | パニック防止の非常放送を行う。 | パニック防止放送の内容確認、放送の信頼性確保の検討。 |
| ４．消防用設備等 | 9 | 火災が発生していないことを確認し、制御弁を閉止する。 | 制御弁室の場所及び一系統の防護範囲を確認しておく。 |
| ５．収容物等被害 | 10 | 書棚の下敷きになった人がいないかを確認する。 | 書棚の固定をしっかりとしておく。 |
| ６．ライフライン等被害 | 11 | 帰宅難民が寝泊まりできるようホールを開放。仮設トイレの設置、非常食・飲料水の配給。 | 帰宅支援マップの配布。運動靴の常備。 |
| ７．火災等の発生 | 12 | 初期消火を行い、鎮火させる。 | 駐車場の定期清掃。泡消火設備の良好なメンテナンス。 |
| ８．人的被害 | 13 | 接地階（一階）に救護所を設置し、応急手当てを行う。 | 医療に関する技能を持つ人材・医療用具を確保しておく。緊急時の医療機関を確保していく。 |