被害想定作成例(病院編①)

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 被害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 建物構造の被害を一部確認。柱：１階ピロティの柱にひびが入り小被害あり。床：現状使用を継続する上での問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を○○分以内に下す。 |
|  | 2 | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し、建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
|  | 3 | １階ロビー天井が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | エレベーター最寄階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件計４名発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | 5 | １・２階間のエスカレーターが停止する。この時間の利用者はいなかったため負傷者無し。 | 転倒による負傷者を出さない。 |
|  | 6 | 空調・換気設備の配管が折損する。停電も重なり使用不能になる。 | 冬場のためエアコンの復旧を出来るだけ早く行う。ストーブの準備をする。 |
|  | 7 | ボイラ燃料が移動し、停止する。一部重油燃料の漏洩はあったが、着火源はなく火災には至らなかった。 | 二次災害（火災）の発生防止。 |
| ３．避難施設等被害 | 8 | 病室の開放障害により閉じ込め者が発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
| ４．消防用設備等 | 9 | スプリンクラーの一部損壊により漏水が発生した。 | 火災発生の場合は、他の消火設備で消火する。水損防止を図る。 |
| ５．収容物等被害 | 10 | 点滴のつり下げ器具が多数転倒する。 | 通常とおり点滴を続行させる。 |
| ６．ライフライン等被害 | 11 | 停電があり、ナースコールの使用ができなくなる。 | 患者の容態変化を見逃さない。不安を起こさない。 |
| ７．火災等の発生 | 12 | アルコール綿類や化学薬品の落下、転倒があった。 | 二次災害（火災）の発生防止。 |
| ８．人的被害 | 13 | ベットからの転落が発生した。 | 転落による負傷者を出さない。患者の状態を悪化させない。 |

被害想定に基づく予防的対策事項と応急的対策事項（病院例①）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １．建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合、建築構造の大きな被害は考慮しなくてよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合、その結果に基づき構造体の被害を想定する。 | 1 | 応急判定士や建築技術者により、建物の損傷箇所を目視・確認する。 | 耐震診断、耐震補強工事を行う。 |
|  | 2 | 従業員や外部者を建物周囲へ近づけない。 | 立入り禁止措置範囲の事前把握。庇の設置検討。 |
|  | 3 | 従業員を近づけない。破損ガラスの片付け清掃。 | 天井・器具・機器の固定、振止め取付。 |
| ２．建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合しない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき機能維持が図られる場合を除き、何らかの機能停止が生ずることを想定する。 | 4 | 非常用インターホンにより負傷有無の確認と状況説明を行う。消防隊・エレベータ会社への連絡。 | エレベータ会社と復旧・救出フローの確認。（誰がどのように行うか） |
|  | 5 | 使用禁止の処置を行う。「停止」表示を行う。 | エスカレーター会社と非常時の運用ルールを事前に確認。 |
|  | 6 | 配管工の手配と修理を行う。 | 設計・施工業者に配管の耐震性を確認。 |
|  | 7 | 燃料の回収作業を行う。 | 可燃物や不要物を納置しない。防火区画の機能確認。 |
| ３．避難施設等被害 | 8 | 消防隊への連絡、ドアノブに蛍光リングを活用するなど安否確認を行う。バール等によるこじ開けを試みる。 | 安否連絡方法の確立、扉の解錠方法の事前確認。 |
|  | 9 |  |  |
|  | 10 |  |  |
| ４．消防用設備等 | 11 | 近くの消火器等で初期消火に当たる。火災が発生していないことを確認してから制御弁を閉める。 | 配管の耐震化を図る。制御弁室の場所を確認しておく。 |
|  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
| ５．収容物等被害 | 14 | 点滴患者の状況を確認し、針が抜去されていた場合は、速やかに差し替える。 | つり下げ器具の転倒防止を強化する。 |
|  | 15 |  |  |
|  | 16 |  |  |
| ６．ライフライン等被害 | 17 | 看護師による見回り頻度を多くする。 | 電気設備の耐震補強を行う。 |
|  | 18 |  |  |
|  | 19 |  |  |
| ７．火災等の発生 | 20 | 消火器による初期消火。防火戸・防火シャッターの閉鎖。 | 転倒・移動防止対策の強化、容器の固定。 |
|  | 21 |  |  |
|  | 22 |  |  |
| ８．人的被害 | 23 | 患者を速やかにベッドに戻す。 | ベッドの柵が外れないように補強する。 |
|  | 24 |  |  |
|  | 25 |  |  |